Notice descriptive

GROS ŒUVRE

* Terrassement généraux

* Fondations sur semelles isolées pour poteaux, puits (ou pieux) et longrines pour murs porteurs, solutions adaptées en fonction de l’étude de sol et calcul du Bureau d’Etude Technique (BET) Béton armé.

* Ossature générale constituée de murs de façades et pignons en briques creuses type Calibric TH ou équivalent.

* Séparatifs de logements en béton banché ou bilame ou Placostil SAD.

* Appuis de baies en béton ou terre cuite

* Escalier en béton armé

* Planchers séparatifs de logements en béton armé dalle pleine ou prédalle d’épaisseur selon calcul du BET.

* Balcons : Garde-corps

* Terrasses : dalles posés sur plots

* Finition des façades et pignons par enduit hydraulique teinté dans la masse finition GRATTE

CHARPENTE – COUVERTURE – ZINGUERIE

* Charpente bois réalisée en éléments industrialisés du type fermette

* Couverture par tuiles à emboîtement mécanique posées sur liteaux

* Isolation en comble par laine minérale d’une épaisseur selon calcul de l’étude thermique

* Descentes et gouttières en aluminium pré laqué

MENUISERIES EXTERIEURES

* Menuiseries PVC, ouvrant à la française à 1 ou 2 vantaux selon les cas, à étanchéité et isolation acoustique selon les plans

* Double vitrage isolant, conforme aux normes en vigueur

* Occultations des baies par volets roulants

ISOLATION THERMIQUE – CLOISONNEMENT

* Les murs donnant sur l’extérieur dont l’isolation est intérieure suivront la norme en vigueur

* Plafonds des logements du dernier niveau réalisés en faux plafonds horizontaux du type PLACOSTIL ou similaire

* Cloisonnements intérieurs des logements de type Placopan 5cm.

MENUISERIES INTERIEURES

* Des portes palières des logements avec âme isolante

* Portes intérieures isoplane alvéolaires avec parement Isogil sur huisseries métalliques ou bois

* Façade de placard du type SOGAL/COULIZED ou similaire suivant plan

* Equipement des placards avec étagères et penderie suivant plan

* Trappe de visite dans les appartements et les coursives

AMENAGEMENT CUISINE – SALLE DE BAINS

Cuisine : Un plan de travail, évier en inox, placards hauts et bas, hotte, plaque vitrocéramique

* 1 installation en tube PER en encastré, 1 alimentation en attente pour l’évier de la cuisine posé et branchement d’appareils sanitaires

Salle de Bains :

* Pour les T3 : Baignoire en acier émaillé ou similaire, avec robinet mitigeur et ensemble de douche.

* Pour les T2 : Douche avec robinetterie mitigeur mural.

* Les appartements sont équipés d’un meuble simple vasque + mitigeur. Ensemble surmonté d’un miroir avec bandeau lumineux.

* Ensemble WC bloc blanc cuvette réservoir avec silencieux, abattant double et économiseur d’eau

* Tablettes

ELECTRICITE

* Installation et équipement conforme aux normes en vigueur.

* Alimentation en monophasé 220V.

* Appareillages de marque ARNOULD, série ESPACE ou similaire.

* 1 prise étanche extérieure pour balcons ou terrasse.

TELEVISIOIN – TELEPHONE – CONTROLE D’ACCES

Les prises TV sont reliées à l’antenne collective pour la réception de toutes les chaînes hertziennes et numériques terrestres + prise TV + prise téléphone.

* L’entrée principale de la résidence est équipée d’un interphone vidéo accessible aux handicapés

Tous les logements possèdent un combiné d’interphone vidéo avec bouton de commande d’ouverture de cette entrée.

CHAUFFAGE – ECS – VMC

Chauffage : La totalité du chauffage est assuré par des chaudières à condensations individuelles (au gaz) placées en volume chauffé (avec programmation). La chaudière alimente des radiateurs équipés de robinets thermostatiques certifiés.

La ventilation est assurée par un caisson d’extraction

REVETEMENT DES SOLS et FAIENCES

Dans les logements :

* L’ensemble du logement est en carrelage grés cérame avec plinthes

* Faïence pour cuisine (au-dessus du plan de travail), douche ou baignoire.

Dans les coursives et escaliers :

* Carrelage grès cérame antidérapant y compris plinthes

REVETEMENT DES MURS et PLAFONDS

Dans les logements :

* Plafonds : peinture projetée type gouttelette aspect mat.

* Murs et cloisons (hors zones faïencées) : peinture projetée type gouttelette aspect mat.

* Peinture sur huisseries et portes.

* Salle de bains :

T2 : faïence autour de la douche.

T3 : faïence au-dessus  de la baignoire et retours. Hauteur 1.80.

* Cuisine : Faïence au-dessus du plan de travail

Dans les parties communes :

* Ensemble des parois et plafonds (hors plafonds acoustiques) : peinture projetée type gouttelette aspect mat.

* Faux-plafonds acoustiques au droit des coursives.

* Ensembles boites aux lettres homologuées fixés à l’entrée de chaque bâtiment, ou encastrés dans mur extérieur ou posés sur ossature

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

* Les jardins privatifs seront entièrement clôturés sur limites séparatives (sauf si existante) sur emprises publiques, et entre jardins et sur voies ou emprises privées + brise vue

* Point d’arrivée d’eau extérieur des appartements en rez-de-jardin

* Parking en sous-sol

* Espaces verts communs engazonnés.

* Local de stockage de conteneurs poubelles équipé d’un point d’eau et d’un siphon de sol et fermé par une porte.

Note

Les produits indiqués sous le nom de leur fabricant peuvent être remplacés par des marques concurrentes de qualité égale ou supérieure.

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier certains détails dans la mesure où, en cours de travaux, il se révélerait une obligation ou une possibilité d’amélioration de fonctionnement.

A

Le :